Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod

Projektant: Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS.

Obsah:

A - Textová část

- Průvodní zpráva

- Rozpočet

- Dendrologický průzkum

- Fotodokumentace

B - Výkresová část

# Identifikační údaje

  - Identifikační údaje:

Název projektu: Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod

Místo: Město Český Brod. Katastrální území Český Brod, Štolmíř, Liblice

# Seznam lokalit:

Vlastníkem většiny pozemků je Město Český Brod, vlastníkem ostatních pozemků Středočeský kraj.

| Název lokality | Čísla pozemků | Výměra (m2) | K.ú. | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulice Žižkova | 197/3 |  | ČB | 1) |
|  | 197/1 | 167 | ČB | 1) |
|  | 48 | 545 | ČB | 1) |
|  | 920/1 | 557 | ČB | 1) |
|  | 920/16 | 423 | ČB | 1) |
|  | 920/17 | 134 | ČB | 1) |
|  | 341/1 (stav.) | 1861 | ČB | 1) |
|  | 914/2 *) |  | ČB | 1)+ 2) |
|  | 199/23 |  | ČB | 3) |
| Ulice Jana Kouly a parčík u hradeb | 708/3 ***) | 3256 | ČB | 1) |
|  | 708/4 | 381 | ČB | 1) |
|  | 708/5 | 357 | ČB | 1) |
|  | 705/16 ***) | 848 | ČB | 1) |
|  | 705/5 | 422 | ČB | 1) |
|  | 852/5 = 825/2 | 249 | ČB | 2) |
| Křižovatka Žitomířská – B. Smetany | 194/78 | 2672 | ČB | 1) |
| Ulice Palackého | 1079/3 | 1093 | ČB | 1) |
|  | 900 | 2834 | ČB | 3 |
| Ulice Komenského | 919/2 ***) | 781 | ČB | 1) |
|  | 919/1***) |  | ČB | 1) |
| Ulice Bezručova | 904/18 | 2481 | ČB | 1) |
| Zahrada u nemocnice | 199/2 | 20649 | ČB | 1) |
| Ulice V lukách | 177/1 | 3234 | ČB | 1) |
| U dráhy | 1058/23 | 1168 | ČB | 1) |
| Na Prutě | 1058/24 | 859 | ČB | 1) |
| Na křemínku | 1058/22 | 3127 | ČB | 1) |
| V lánech | 1058/20 | 1451 | ČB | 1) |
| Ulice Klučovská | 852/1 | 2573 | ČB | 1) |
|  | 850 | 2449 | ČB | 1) |
|  | 1088/2 | 422 | ČB | 1) |
|  | 1088/4 | 186 | ČB | 1) |
|  | 1088/5 | 152 | ČB | 4) |
|  | 1088/1 | 680 | ČB | 3) |
|  | 1072 | 6824 | ČB | 4) |
|  | 952/1 |  | ČB | 3) |
| Ulice Hřbitovní | 870/1 | 1888 | ČB | 1 |
|  | 621 | 322 | ČB | 1 |
|  | 615/6 | 1463 | ČB | 1 |
|  | 615/7 | 2819 | ČB | 1 |
| Polní cesta do Štolmíře (EXTRAVILÁN) | 508 | 12361 | Š | 1 |
| Polní cesta Štolmíř – silnice na Kounice (EXTRAVILÁN) | 606 | 10369 | Š | 1 |
| Doprovodná zeleň rybníka ve Štolmíři | 17/3 | 13666 | ČB | 1 |
|  | 74 | 7813 | Š | 1 |
| Předpolí kostela ve Štolmíři | 16/1 |  | Š | 1 |
| Liblice – ulice Školní | 386=273/1 | 4014 | L | Ne na LV =1) |
| Park u Tuchorazské | 605/2 | 950 | ČB | 1 |
|  | 602/2 | 3474 | ČB | 1 |
| Ulice Nábřežní | 243/3 | 3269 | ČB | 1 |
|  | 240/3 | 657 | ČB | 1 |
| Pivovarký rybník | 65/4 | 711 | ČB | 1 |
|  | 65/1 | 1388 |  | 1 |
|  | 65/3 | 1233 |  | 1 |
|  | 62/2 | 1072 |  | 1 |
| Park Ruská | 850 | 2449 | ČB | 1 |
| Hřbitov – vstupní část | 615/7 | 2819 | ČB | 1 |
| Hřbitov – hlavní část | 629/1 | 14446 | ČB | 1 |
| Městský park | 65/2 | 4111 | ČB | 1 |
|  | 58/2 | 2990 |  | 1 |
|  | 60/1 | 1523 |  | 1 |
|  | 57 | 3794 |  | 1 |
| Park u ulice Za Svitavkou | 726/98 | 5598 | ČB | 1 |
|  | 714/1 | 4514 | ČB | 1 |
| Ulice Zborovská | 855/1 | 1452 | ČB | 2) |
|  | 726/4 | 2539 | ČB | 1)+2) |
| Silniční alej mezi Čes. Brodem a Štolmířem (silnice II-245) | 917/1 *) | 13746 | ČB | 3) |
| (EXTRAVILÁN) | 57/1 | 9948 | Š | 4) |
|  | 555 | 2181 | ČB | 4) |
| Liblice - ulice Bylanská | 369 | 2019 | L | 4) |
|  | 377 | 893 | L | 4) |
| Brodské Zahrádky | 884 | 3124 | ČB | 3 |
|  | 883 | 6609 | ČB | 3 |
|  | 882/2 | 12719 | ČB | 3 |

1) vlastník: Město Český Brod

2) parcela není zapsána na LV. Vlastníkem je Středočeský kraj – Zborovská 81/11, Praha Smíchov 150 00. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 21

- parcela není zapsána na LV

4) vlastníkem je Středočeský kraj – Zborovksá 81/11, Praha Smíchov 150 00. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 21 – SUS KH

***) pozemek v památkové zóně

*) na LV vedeno jako pozemek v památkové zóně – v památkové zóně se nacházejí pouze domy na uliční čáře, prostor pro výsadby stromů není v památkové zóně

ČB katastrální území: Český Brod 622737

L katastrální území Liblice 622826

Š katastrální území Štolmíř

Zadavatel projektu:

Odbor životního prostředí, Český Brod

Zpracovatel projektové dokumentace: Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., adresa: Za školou 182, 281 41 Ratboř, telefon: 602 244 485

Datum zpracování:                5/2011

Předpokládaný termín realizace:                                     2. pol. 2012, 2013

# Cíle projektu

Zlepšení mikroklimatu města navýšením počtu stromů a keřů a ozdravěním stávajících stromů řezem (prodloužení délky života stávajích stromů). Přídavnou hodnotou by mělo být zčitelnění systému zeleně města.  Zároveň je cílem pokácení provozně nebezpečných stromů a jejich náhrada novou výsadbou, protože bezpečnost v ulicích je důležitou podmínkou pro existenci stromů ve veřejném prostoru.

Základní členění stavby

- pěstební opatření na stávajících stromech v ulicích  a parcích

- pokácení krátkodobě perspektivních stromů (cca 10 a méně let)

- pokácení geograficky nevhodných stromů – smrků (potenciální nebezpečí vývratu)

- výsadba stromů

- výsadba keřů

- trávníky

Vliv na životní prostředí

K pokácení jsou navrženy neperspektivní a provozně nebezpečné stromy, a malý počet keřů, které výrazně znehodnocují architektonicko-zahradnickou kompzici místa (Štolmíř – podpolí kotela).  Maximum stromů, kde to výrazně nebrání obnově kompozice, bude ponecháno jako ekologická torza. Některé ulice dnes působí pustě a prašně, životní prostředí ulic se podstatně zlepší. Odstraněné keře a stromy budou bohatě nahrazeny novými stromy. Hodnota nově upravených prostor bude zvýšena po stránce životního prostředí i architektury místa.

Provedené průzkumy a inventarizace dřevin:

- vizuální průzkum města

- prohlídka města projektantem společně se zástupcem města

- inventarizace zeleně v lokalitách se zřejmou možnostmi pro nové výsadby (lokality, které nebyly inventarizovány firmou Safetrees s.r.o.).

Seznam použitých podkladů - pasporty zeleně:

Pro účely tohoto projektu byly použity pasporty zeleně a projekty péče (zpracoval Safe Trees s.r.o.), které nechalo zpracovat Město v minulých letech. Jejich výsledky jsou využity v inventarizačních tabulkách příslušných lokalit.

2004: Městský park

2005: Park u Tuchorazské ulice, stromořadí v Nábřežní ulici, park u ulice Za Svitávkou

2006: Husovo náměstí, Hřbitov, Pivovarský rybník, Brodské zahrádky

2006: Hřbitovní ulice, Jahodiště, Palackého

2008: Jahodiště, Jungmannova, Městský park

2009: Hřbitov I, Park Ruská, Štolmíř u rybníka, Žižkova ulice.

Z lokalit pasportizovaných týmem Ing. Kolaříka byly vybrány k provedení zásahů některé, resp. nebyly vybrány lokality: Husovo náměstí, sídliště Jahodiště.

# Seznam použitých podkladů – studií

Podkladem byla studie Zlepšení mikroklimatických podmínek ve městě Český Brod, Lenka Horová, 2009. tato studie byla převzata pouze v některých položkách nebo doporučeních, především nebyly dle studie navrženy do uli trvalkové záhony. Seznam lokalit  řešených  v této studii: ulice jana Kouly, Žižkova, Bylanská, Klučovská, Komenského, Školní, Zborovská.

# Úvod

Český Brod je nevelké město s historickým, architektonicky ne příliš výrazným centrem, ležící poblíž silnice II. třídy mezi Prahou a Kolínem, v polní krajině. Městem protékají dva potoky: Šembera, Kounický.

Ze zahradně-architektonického pohledu je město založeno na doprovodné zeleni potoků Šembery a Kounického. Oba potoky protékají okrajem města, intravilán je na zeleň podstatně chudší a je prašný.

Náměstí je sice parkové, ale s množstvím geograficky nevhodných smrků, a uliční stromořadí jsou torzovitá.   V ulicích centra jsou stromořadí z malokorunných květem okrasných stromů. Odůvodněným požadavkem města je zvýšit objem zeleně.

# Východiska a podmínky výběru lokalit

Prozkoumali jsme celé město, a určili ulice a plochy intravilánu a vybrané plochy extravilánu, kde prostorové a sousedské vztahy umožňují veřejnou zeleň zkvalitnit nebo rozšířit nebo je nutno ozdravit řezem. (Poznámka: z projektu byly vynechány ulice, kde jsou výsadby podmíněny investicemi do nevegatčních úprav. Pozor, v těchto ulicích, pokud nejsou ve vlastnictví Města, nebylo navrženo ani ošetření stromů řezem – předpokládá se, že vlastník stromů provede potřebnou pěči dle zákonných povinností.)

Lokality, na nichž se projekt odehrává, byly vybrány na základě kritérií: 1. pozemek ve vlastnictví města nebo ve výjiměčných případech správce silnice, 2. prostorové parametry umožňují rozšířit nebo alespoň zkvalitnit stromovou nebo keřovou zeleň, 3. lokality, kde je veřejné zeleně dostatek, má však pasportem zeleně předepsané ošetření řezem, 4. lokality takové, kde lze použít stromy a keře, u nichž nemusí být prováděna pravidelná péče řezem Vyloučili jsme ulice, kde bylo možno zřídit pouze keřové stříhané ploty. Záměrně se vyloučila obě náměstí, kde zeleň souvisí s investicemi do stavebních prvků, a ulice krále Jiřího a Cukrovarská, které vedou podél železnice.

# Potenciální přirozená vegetace na katastru Český Brod:

Mapovací jednotka č. 7: Černýšová dubohabřina. Stromy: Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, na vlhčích stanovištích Tilia platyphyllos, Qurcus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Cerasus avium. Keřové patro se nalezne jen v prosvětlených porostech (mezofilní druhy keřů). Mezi meliorační dřeviny v této mapovací jednotce patří: lípa, habr., mají se vyloučit kultury akátů. Mezi vhodné keře patří: Swida sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, C. Laevigata, Corylus avellana. Ze sousedního společenstva vhodný Acer campetre.

# Město

Město je gotického původu založené ve 12.století 1, současný počet obyvatel je kolem 7000. Součástí jsou bývalé vesnice Štolmíř a Liblice. Je zde minimum průmyslu. Městem prochází železnice, obyvatelé dojíždějí za prací hlavně do Kolína a Prahy. Je to druhé největší město okresu Kolín.

Urbanistická struktura se odvíjí od historického dvojnáměstí (parkové Náměstí Arnošta z Pardubic s kostelem volně v prostoru a kamenné Husovo náměstí) obklopeného nepravidlenou blokovou zástavbou s úzkými ulicemi, na něž navazují cesty z města. Při radiálních cestách z města jsou  umístěny veřejné stavby nemocnice, dvou supermaketů a železniční nádraží. Blokové domy v centru jsou převážně dvoupodlažní. V obrazu vnitřního města se výrazně projevují pozůstaky hradeb a průhledy na kostel.  Uliční struktura necentrálního města je vyplněna rodinnými domy, blíže k centru řadovými se zadními zahradami, dále od centra izolovanými rodinnými domy v zahradách, většinou s předzahrádkami. Na jihovýchodním okraji města je malé sedmipartrové panelové sídliště a nevzdledná čerpací stanice (ta tvoří nevzhledný vstup do města).  Severovýchodní hranici tvoří skladově-průmyslové stavby.  V západní a severní části okraje města jsou suburbánní shluky rodinných domů.

Město má zpracovaný územní plán, který lze najít na internetu.

# Zeleň

Město je obklopeno poli. Na severu a jihu od města najdeme rozptýlenou zeleň, většinou se jedná od odprovodnou zeleň potoků (jdou tu dva potoky Šembera a Kounický) a rybníků. Pro obyvatele je za hranicí zástavby v podstatě nepřístupná, protože polních cest je tu málo. Cca 7 km západojižním směrem a 5 km severovýchodním jsou lesní plochy. V okolí města jsou také nízkokmenné pěstební jabloňové sady. Na okraji města na kopci je hřbitov. V blízkém okolí města se nenacházejí sportovně a turisticky vnímané zelené plochy (jako např. velká veřejná koupaliště, výrazné cyklostezky, golfové hřiště apod.).

Je tu jediná polní alej – z Brodu do Štolmíře. Druhá polní cesta spojuje Štolmíř a radiální silnici z Českého Brodu do Kounic.

V druhové skladbě doprovodné zeleně potoků převládají topoly černé a jasany, doplněné o vrby, javory, břízy.  Občasně se vyskytují  v krajině soliterně břízy bělokoré v dobrém zdravotním stavu.

Silnice vedoucí z města mají buď kompaktní ovocné aleje nebo jejich torza. Na Kounice vede kombinace jablonňových, hrušňových a lipových úseků. Některá ovocná silniční stromořadí jsou ve věku, kdy je potřebná jejich obnova (není zahrnuta do tohoto projektu, protože nejsou v majetku města). Silnici k Přistoupoupimi doprovází mladá výsadba lipové aleje.

Do města navádí jen jediná měřítkově významná alej – více než stoletá lipová mezi Českým Brodem a Novou vsí II, navazuje na ulici Žižkovu za dopravní značkou konce města.

Město relativně krátkou spojkou přiléhá k silnici I. třídy mezi Prahou a Kolínem, při této silnici jsou ovocné stromy v různém zravoním stavu. Křovatku se silnicí I. třídy označuje soliterní sloupovitým topol a poblíž něho tři lípy u kapličky. Lípu tu lze považovat za strom zvýrazňující událost.

Pro okolí města je charakteristický sloupovitý topol. Objevuje se solitérně i ve stromořadích. Je výrazným a orientačním prvkem zdejší krajiny.

Většina vjezdů do města není pomocí zeleně nijak ozvláštněna ani definována. Jediný velkorysý vstup tvoří výše zmíněná lipová alej na Novou Ves I. Obraz města při příjezdu z jihu vytváří hradba panelových domů, bez měřítkově vhodného stromového doprovodu, a vítá nás čerpací stanice bez vegetačního doprovodu (pozemek u čerpací stanice není ve vlastnictví města, nelze tu předepsat výsadbu).

Výše zmíněný potok Šembera je důležitou krajinnou záležitostí. Ale ani v úseku vedoucím intravilánem  není zvláštně upraven k využívání a tak není v městském životě výrazně využíván. V intravilánové části lemují potok pěšiny a soustava parků. Doprovodná zeleň potoka je krajinně výrazná, vzrostlá (topol černý, topol černý sloupovitý, vrby, jasany, javory), a za hranicí intravilánu v podstatě nepřístupná. Využití břehů potoka a jeho zvýraznění v městském prostoru by bylo zajímavé, ale není předmětem tohoto projektu, neboť se realizace váže na související investice a rozhodnutí.

Zeleň města tedy sleduje potoky Šemberu a Kounický a dopravní systém. Dopravní systém je kombinací okružního a radiálního. Náměstí je automobilové dopravě přístupno omezeně, v centrálním městě je systém jednosměrek.

Město má v podstatě dvě významné plochy veřejné zeleně v intravilánu. Je to park na náměstí a liniová soustava parků při jihovýchodním okraji centra (městský park spolu s parkem u Tuchorazské ulice a u Pivovarského rybníka) při potoku Šembera. V Mětském parku je dřevin je v parku dostatek a město o ně průběžně pečuje. Dalšími plochami jsou parčík u hradeb (travnatá plocha se stromy při ulici Jana Kouly), zeleň panelových sídlišť Jahodiště a Jungmannova. Parcely panelových sídlišť z většiny nejsou v majetkku města, takže úpravy na nich nejsou navrženy. Tyto plochy působí neuchopeně. U nemocnice je velká zahrada, která v současnosti není veřejností využívaná, ale je velká, s mnoha vzrostlými stromy, a má potenciál stát se kvalitním parkem a sloužit pro severní polovinu města. U dalších veřejných staveb jsou vyhrazeně přístupné parkové plochy (u muzea, u školy). Cesty mezi kamenným městem a parky nejsou výrazně zpříjemněny zelení. Zeleň na sílišti Jahodiště je na pozemcích, které jsou většinou v soukromém vlastnictví.

V jižní části intravilánu na okraji zástavby je seskupena vyhrazená zeleň u tenisových kurtů, opuštěného koupaliště a fotbalového stadionu.

Stávající veřejná zeleň ve formě alejí je torzovitá. Zajímavou a letitou alejí je jerlíno-březová alej lemující potok v ulici Nábřežní. Kompozičně splývá s parkem, takže je její prostorový význam potlačen. Druhou ucelenější alejí je krátká oboustranná alej vedoucí ke hřbitovu. Polohově okrajovou záležitostí je torzovitá krátká oboustranná lipová alej v ulici Školní na katastru Liblice. Náznaky alejí (vždy několik stromů daleko od sebe) jsou v radiálních ulicích (Žižkova, Palackého, Prokopa Velikého, Klučovská, Zborovská) a v okružní ulici Jana Kouly. Jednotlivé stromy jsou v širokých ulicích Zborovská, Žitomírská. Jednotlivé stromy jsou také rozesety po celém městě (většinou u domů s předzahrádkami), z prostorových důvodů a vzhledem k sousedským vztahům (přesah narostlého stormu do předzahrádek, kolize s vjezdy) v těchto ulicích nelze stromy doplňovat, a nemá proto smysl odstraňovat nevhodné druhy, protože by nebylo schůdné je nahradit (např. ul. Bedřicha Smetany). Stromy jsou v různém zravotním stavu. Druhově se v nich jedná např. o akáty, kulovité jasany, tvarované keřové ploty apod. Ostatní ulice jsou poměrně úzké, bez možností pro existenci uceleně působící veřejné zeleně (buď kamenné ulice centra nebo ulice s rodinnou zástavbou na severozápadě a severu města), ale je v těchto ulicích  zeleně dostatek v zahradách u domů. Nejpustěji působí ulice, které vcházejí do města. Jsou dopravně frekventované, prašné, hlučné, trávníky sešpapané (Jana Kouly, Klučovská).  Chaoticky působí Palackého. Z radiálních ulic Palackého, Komenského, a Žižkova mají v některých úsecích domy na uliční čáře, takže je při nich málo místa pro umístění stromů. V jižním segmentu je několik ulic zcela bez stromů, ale jsou tk blízko parku u Šembery, že ozelenění není nutné.

Prašnost v ulicích je posilována tím, že mnohde vozovky nemají jasnou krajnici a pásy podél krajnice jsou sešlapané bez vegetace nebo chodníku.

V ulici Prokopa Velikého jsou mladé výsadby stromů, v křižovatce s ulicí Hřbitovní hrají orientační roli při příjezdu od Přistoupimi dvě velké lípy. Ulice Hřbitovní s lipovou alejí je zahrnuta do návrhu.

Liblice – páteřní ulice jsou prašné a neuspořádané, jediné důležité stromy jsou v ulici Školní – lipová alej, skupina lip v zatáčce, a několik ovocných stromů.

Polní cesta z Brodu do Štolmíře má krásnou oboustrannou alej ze sloupovitých topolů s průměrem kmene 80 cm. Město sice plánuje realizaci cyklistické trasy v pokračování této cesty, ale zatím není dořešeno, na kterých pozemcích povede, proto v tomto projektu není navržena.

Systém zeleně města lze nazvat radiálním. Pro vytvoření polních cest a zeleného okružního pásu v současné době nejsou podmínky, proto ani není snaha takový návrh naznačit.

V centrálním městě není systém čitelný, a zeleň není spojitá. V mnoha ulicích je reálné a žádoucí zeleň doplnit. Z prostorových a majetkových důvodů nelze město změnit v zahradní město, ale lze zeleň výrazně posílit a architektonicky ujasnit. Vzhledem k omezenému prostoru pro zeleň je tedy nutno střípky zeleně učinit co nejefektivnější a nejefektnější.

Ulice města lze rozkategorizovat na 1. ulice centrálního města, kde pro stromy není místo a ani architektonické opodstatnění,  protože genius loci těží z architektury domů, nebo jsou použity malokorunné formy většinou okrasné květem, 2. širší radilání ulice se šancí pro výrazná stromořadí, 3.  ulice se zelení v předzahrádkách a veřejnou zelení, 4. ulice se zelení v předzahrádkách bez veřejné zeleně, 5. ulice při potocích a jejich doprovodné zeleni.

# Seznam veřejné zeleně:

- Zeleň na Husově náměstí

- Park na náměstí Arnošta z Pardubic

- stromořadí z malokorunných stromů v centrálních ulicích

ulice Žižkova

Ulice Jana Kouly s parčíkem u hradeb

ulice Žitomířská

ulice Palackého

ulice Komenského

ulice Bezručova

Zahrada u nemocnice

ulice V lukách, Za Drahou, Na Prutě, Pod Malým vrchem

ulice Zborovská

ulice Klučovská

ulice Hřbitovní a stromy při křižovatce s Prokopa Velikého

Polní cesta do Štolmíře

Cesta mezi poli

silnice II. třídy do Štolmíře

Doprovodná zeleň rybníka ve Štolmíři

Předpolí kostela ve Štolmíři

Liblice - ulice Bylanská

Liblice - ulice Školní

Park u Tuchorazské

ulice Nábřežní

Pivovarký rybník

park Ruská

Hřbitov

Park u ulice Jungmannova

Park u ulice Za Svitavkou

Brodské Zahrádky

- sídliště Jahodiště

- ulice krále Jiřího a Cukrovarská

- zeleň u bytových domů v ulici Jungmannova

- zelené pruhy při samostatných panelových domech roztroušeně po městě

- zeleň při tenisových kurtech, koupališti a fotbalovém hřišti

- doprovodná zeleň potoka Šembery za a před hranicí parků

- doprovodná zeleň Kounického potoka

- jednotlivé stromy roztroušené v ulicích

- vyhrazená zeleň tenisových kurtů – koupaliště – fotbalového stadionu

- doprovodná zeleň rybníků za městem

- zeleň náspů železnice

- ulice Krále Jiřího a Cukrovarská

- vegetační doprovod silnic

Poznámka: vzhledem k velikosti města nelze považovat tento seznam za úplný výčet veřejné zeleně, ale za kostru veřejné zeleně.

# Řešené lokality

K řešení a tedy žádosti o dotaci byly vybrány pouze ulice a plochy, které jsou ve vlastnictví města (resp. výjiměčně správce silnice SÚS Kutná Hora), a to ulice a plochy, jejichž prostorové podmínky dovolují zeleň doplnit a nevyžadují vysoké investice do úprav nevegetačních krytů, nebo ulice a plochy s veřejnou zelení, která má pasportem zeleně předepsané ošetření řezem, nebo pokácení z bezpečnostních důvodů.

# Stávající stav

### Ulice Žižkova

Důležitá radiální ulice, při níž je areál nemocnice a polykliniky, vede téměř z centra města a  pokračuje  silnicí do Nové Vsi II. Ulice je široká, v současnosti není přesně vymezena vozovka, parkovací plochy a chodníky. parkuje se po krajích vozovky. Domy blíže centru stojí na uliční čáře, dále od centra jsou rodinné domy s předzahrádkami.  Severním linií ulice vede plyn, jižní elektro a el. s veřejným osvětlením.  V ulici jsou jednotlivě stromy různého věku, torzo lipové aleje, nové výsadby lip a kulovitých javorů, a nekoncepční výsadby drobných keřů. Na severní straně ulice bývala lipová alej, jeví se ale jako nerálné umístit zde znovu velké stromy do blízkosti domů na uliční čáře, stromy budou 5,5 m od domu a 1 m od krajnice. V ulici jsou předpoklady pro nové výsadby vzrůstných stromů na jižní straně, může vzniknout náznak působivé aleje. Některé stávající stromy jsou ve stavu vyžadujícím  zravotní řez.  Za hranicí města navazuje silniční lipová oboustranná alej.

### Ulice Jana Kouly a parčík u hradeb

Ulice je frekventovanou komunikací na obvodu centra. Vede od křižovatky Jumgmannovy a Prokopa Velikého. Na začátku u městské brány je jednostranně vymezena hradbami (s travnatým pruhem u paty hradeb a čtyřmi novými platany), dále prochází rozšířeným prostorem (nalevo lze zelenou plochu nazvat parčíkem, napravo je rozbředlý prostor mezi supermarkety – poznámka: pozemky kolem supermarketů nepatří městu), dál je uliční profil definován zdmi zahrad domů centra  a okrajových městských pozemků na protější straně. Parčík je navíc vymezen hradbami a ploty zahrad, procházející chodník ústí do ulice Šafaříkova, která je jednou z centrálních okružních ulic bez zeleně. Je to malá plocha městské zeleně, pohledově exponovaná, dopravně frekventovaná (pěšími, tečovaná auty). Parčíkem vede cesta také diagonálně divoká cesta.  Čeká se tu na autobus. Skoro uprostřed jsou umístěny zcela nevhodně popelnice. Parčík je tak trochu nyní cítěn jako zbytkový prostor. Volná plocha trávníku nevybízí k posezení, působí prázdně, neopečovávaně. Parčík je to vizitkou města.

Travnatá plocha mezi zdmi domů, které se rozpadají, a silnicí je jasně definovaný, zahradnicky neupravený prostor, který nabízí smutný podhled na rozpadající se ohradní zdi, ale také zajímavý pohled na věž kostela. Na druhém konci ulice – u viaduktu - je urbanisticky důležitý bod – vstup do jedné z ulic vedoucích na náměstí. Prostor u viaduktu dnes působí jako periferie, což je dáno přehrazením ulice viaduktem, a levnými ploty a zdmi, které tvoří uliční fasády. Pozn.: sítě technického vybavení nevedou v místech, kde jsou navrženy stromy, pouze elektro při východní hranici pozemku 705/16. V současnosti se plánuje soukromá investice stavby bytových domů na pozemek 115/6 a 115/4 a parkovací plocha na pozemku 705/16.

### Křižovatka Žitomířská – B. Smetany

Širší ulice, při níž jsou instituce a jejich vyhrazená zeleň - škola, Podlipanské muzeum, Dům seniorů, a rodinné domy s předzahrádkami. Na křižovatce s ulicí Bedřicha Smetany je v rozšířené travnaté ploše mladý smrk pichlavý, který sem ani geograficky ani zahradně architektonicky nepatří. Parcela není zapsána na LV. Při výjezdu z města jsou tu ovocné stromy různého zdravotního stavu (hrušně, třešně, jabloně), které pokračují torzem silničního stromořadí do Štolmíře.

### Ulice Palackého

Ulice vedoucí od hlavní silnice mezi Prahou a Kolínem, prochází mezi rodinnými domy a panelovýcm sídlištěm, blíže ke středu mezi řadovými domy na uliční čáře, končí na křižovatce s ulicí Žižkovou. Výškové poměry staveb jsou nesourodé. Nejvyšším stavbami jsou sedmipatrové panelové domy, které jsou odsunuté dál od uliční čáry.  V současnosti je tu asi desetileté stromořadí z kulovitých jasanů. Vzhledem k výšce domů a šíři uličního prostoru před panelovými domy působí drobnokorunné stromy nevyváženě a chaoticky. Do vizuálního působení ulice se zapojuje další zeleň na přilehlých pozemcích u rodinných a bytových domů (několik vzrostlých výrazných stromů). Celkově ulice působí chaoticky. Ulice počíná u značky města odumírající slivoní a po přestávce pěti jabloněmi naproti čerpací stanici.

### Ulice Komenského

Je součástí okruhu kolem náměstí.  Obytné jedno a dvoupodlažní domy většinou stojí na uliční čáře, při ulici je 2. základní škola a sportovní hala, které se otvírají do ulice svými dvory. Chodníky nejsou široké.  Podél vozovky parkují auta, pasažéři vystupují z aut na chodník. Je tu několik stávajících javorů řezaných na hlavu. Stromy jsou většinou v travnatých pásech. Jeden z pásů je osázen skalníkem. Zeleň musí být umístěna tak, aby nebyla sešlapávána. Pro velkokorunné stromy tu není místo.  Je tu prostor pro dosadbu několika malokorunných stromů. Na ulici působí stromová zeleň na sousedních pozemcích dvorů sportovní haly a školy. V severním chodníku vedou sítě – plyn a elektro. Při výsadbě stromů musí být použito speciálních chrániček.

### Ulice Bezručova

Krátká široká spojovací ulice s divokým parkováním, působí pustě. Je zcela bez veřejné zeleně.

### Zahrada u nemocnice

Areál nemocnice se skládá z několika pavilonů umístěných v zahradě, hlavní stavba stojí na uliční čáře a je lemována skoro prázdným záhonem. V zahradě je množství vzrostlých stromů, ve středové části zapojený stromový porost. V remízu jsou přimíchané smrky. Vstupní prostor je obsazen keřovitými jehličnany, středová část má zapojený stromový porost z javorů. Za zmínku stojí velký soliterní akát ve dveře mezi pavilony.

### Ulice  V lukách, Za Drahou, Na Prutě, Pod Malým vrchem

Ulice s rodinnými domy poblíž železnice. Kromě … jsou ulice jsou bez krytu vozovky, místně s travnatými pásy, místně s jehličnany, které jsou inciativou obyvatel. Lokalita je bez koncepčně naplánované veřejné zeleně.

### Ulice Zborovská

Zborovská je výjezdní ulicí do Kounic. Je „za viaduktem“ - v části města, které je blízko centra, ale prostorově odříznuté železnicí. Při křižovatce je v podstatě parkovištěm před budovami skladů a kanceláří. Pokračuje pak jako ulice s izolovanými rodinnými domy v zahradách. Je velmi doširoka vyasfaltovaná.  současném stavu působí zanedbaně, neřešeně. Je tu pět mladých stromů, které sem architektonicky nepatří (příliš malé pro daný prostor). Chodníky jsou po celé délce východní strany vyasfaltované, místně jsou travnaté pásy šířky 60 cm. Je pravděpodobné, že stromy v takto úzkém pásu trávy nebudou prosperovat nebo budou nadzvedávat kryt. Pro výsadby je nutno vytvořit větší plochy propustné pro vodu a vzduch – dosáhnout alespoň plochu 2 m x 2 m. Západní stranu lemuje na výjezdním konci ulici krátká řada borovic lesních v hustém sponu a několik jabloní. Podél vozovky na pravé straně ve směru při výjezdu z města vede plynovod. Vzhledem k důležitosti nové zeleně pro tuto ulici bude v místě kolize umístění stromu a sítě použito ochranného systému, viz příloha.

### Ulice Klučovská

Navazuje se na silnici do Klučova, u viaduktu se stýká s ulicí Zborovskou ve velkém prostoru určeném tělesem železničního náspu, kancelářskými budovami a rodinnými zahradami. Vede podél železničního náspu a několika průmyslových přízemních staveb při jižní krajnici a při severní podél enklávy rodinných domů v ulicích s předzahrádkami. Při ulici jsou dva parky: Za Svitavkou a u Ruské ulice. Ulice je široká, bez chodníků, po obou stranách jsou sešlapávané travnaté pásy. Násep železnice tvoří ruderální společenstvo, které je na okraji u silnice též sešlapáváno. Na náspu je množtví ovocných stromů, především slivoní, které je nutno v důsledku krátkověkosti ovocných stromů začít obnovovat. Zeleň přímo podél vozovky není jasně definovaná. Na výrazu ulice se podílejí oba parky, rodinné domy, nízké průmyslové objekty, železniční násep a liniová místně fragmentovitá doprovodná zeleň podél železnice (ta je na pozemku ve vlastnictví Českých drah). Železnice má poměrně velké ochranné pásmo, takže na jejím náspu ani nemůže být počítáno se stromy. Projekt se týká úseku mezi křižovatkou s ulicí Zborovskou a křižovatku s Ruskou.

### Ulice Hřbitovní

Cesta vedoucí ke hřbitovu. Dvouřadá lipová alej. Stromy jsou blízko vozovky. Na pozemku ve vlastnictví města je pouze severní a západní řada, ostatní pozemky jsou soukromé.

### Polní cesta do Štolmíře

Tato polní cesta je ideální spojením obcí a poskytuje krásné prostředí pro pěší a běžce. Sloupovité topoly oboustranně podél polní cesty jsou v překvapivě relativně dobrém zdravotním stavu. Místně jsou mezi sloupovitými topoly včleněny topoly černé nesloupovité stejného stáří (vykazují větší poškození, než sloupovité). V posledních deseti letech tu do proluk mezi sloupovité topoly byly vysázeny jasany. Alej začíná u domu seniorů dvouřadou jednostrannou alejí z jilmů, které jsou v hustém sponu a větví se nízko nad zemí. U Štolmíře se napojuje na doprovodnou zeleň Kounického potka, kde jsou v tomto místě vrby a keřový porost šípkovou růží. Město sice plánuje realizaci cyklistické trasy v pokračování této cesty, ale zatím není dořešeno, na kterých pozemcích povede, proto v tomto projektu není navrženo.

### Polní cesta mezi Štolmířem a silnicí na Kounice

Hlavní polní cesta, asfaltová, šířky 3 m. Je využívána zemědělskou dopravou. Místně je na rovině, bez příkopu, místně v zářezu, bez příkopu. Sporadicky lemována keři Rosa canina. V jednom krátkém úseku vede podél lesa. Okolní pole se obdělávají až skoro k vozovce. Cestu kříží dvě nadzemní vedení elektrické rozvodné sítě.

### Silnice II. třídy do Štolmíře

Je jediným silničním stromořadím, které je tímto projektem navrženo k obnově. Silnice vede na sever do Štolmíře. Z Brodu míří přímo na kostel ve Štolmíři a skýtá tak průhled na hezkou stavební dominantu. Vzhledem k sousedství železnice a jejímu ochrannému pásmu je zde možná existence pouze krátkého stromořadí z nízkých stromů. Stávající ovocné stromy potřebují zdravotní řez.

### Doprovodná zeleň rybníka ve Štolmíři

Štolmíř má zajímavou kompozici s kostelem, rybníkem a špalíčkem domů ve středu. Silnice nevede středem obce, prochází mezi špalíčkem a kostelem. Stávající stromy vroubící rybník jsou vzrostlé, některé potřebují ošetřit řezem, některé z bezpečnostních důvodů pokácet. Stávající jsou jasanů, lip malolistých, topolů černých, jírovců, smutečních vrb. V centru obce je z hlediska kompozice náhodně umístěných několik ne příliš velkých, ale výrazných ořešáků, které doplňují druhový obraz zeleně. Formace obce je návesní, domy jsou umístěné kolem návsi v jejímž centru je zmíněný rybník. Náves má nepravidlený tvar, v rozšířeních a „rozích“ jsou skupiny velkých stromů, jasanů především.

### Předpolí kostela ve Štolmíři

Průčelí kostela je zahaleno vzrostlými břízami, mladým jasanem a  nahodile umístěnými vysokými soliterními  keři. Kostel se ztrácí v kompozičně neuchopené zeleni a působí opuštěně.

### Liblice - ulice Bylanská

Ulice je silnicí III. třídy, s přízemními domy na uliční čáře a hustě rozmístěnými vjezdy. Podél vozovky je příkop (místně po obou stranách), který není v dohledné době řešitelný jinak. Stávající zeleň ve veřejném prostoru se skládá z druhově a velikostně nesourodých stříhaných plotů, které sem vysázeli obyvatelé domů. V ulici je nutno řešit, kam umístit shrnovaný sníh. Mezi vozovku a příkopem je cca 50 až 70 cm místa.  Ulice je prašná a působí pustě a neuspořádaně. Stávající stříhané keře významně zachytávají prach a zabraňují odstřikování vody od kol aut na fasády. Je nutné zlepšit mikroklima ulice. V uličním profilu není prostor pro umístění stromů.

### Liblice - ulice Školní

Zatáčející se tvar dává ulici zvláštní prostorové působení.  Ve veřejném prostoru jsou čtyři ovocné stromy, nahodile růže a jehličnany. Jejich stav se liší podle kvality péče, kterou jí její soukromí pořizovatelé věnují. V úseku s kompaktní zástavbou není prostor pro stromy (chybí bezpečnostnéí odstup). Ulice je silnicí III. třídy. Poznámka: v úseku naproti škole jsou při ulici volné pozemky, které nabízejí pocit, že je tam místo pro nové stromy, ale vzhledem k neurčitosti budoucí zástavby (územním plánem určeno jako Zóna bydlení) tu nemá význam stromy nyní sázet, pozemek je navíc soukromý. Na konci ulice u křižovatky s Cukrovarskou je oboustranná jednodruhová stejnověká alej se stromy v různém zdravotním stavu. Všechny stromy kromě jednoho projevují sníženou vitalitu tvorbou výmladků u báze kmene.

# Lokality, v nichž je navrženo pouze ošetření stromů řezem

Na všech těchto lokalitách je zeleně dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem.

Park u Tuchorazské

Ulice Nábřežní

Pivovarký rybník

Park Ruská

Hřbitov – vstupní část

Hřbitov – hlavní část

Městský park

Park u ulice Za Svitavkou

Brodské Zahrádky

### Návrh

Podmínkou pro návrh je, aby o výsadby nebylo nutno pečovat pravidelným řezem. V ulicích jsme zvažovali kombinaci výsadeb alejí s podsadbou keřů v pásech mezi vozovkou a chodníkem, tedy maximální účinek na mikroklima. Z hlediska architektonického i z hlediska mikroklimatu  mají větší přínos velkokorunné stromy než malokorunné, proto všude tam, kde to prostor dovoluje, navrhujeme velkokorunné druhy. Všechny navržené druhy stromů jsou geograficky původní (nebo jejich kultivary).

Pro keřové výsadby jsou použity v ulicích domácí i geograficky nepůvodní druhy, protože sortiment domácích keřů vhodných do drsných podmínek ulic měta je omezený (snáší stín, konkurenci kořenů stromu, a nepotřebuje pravidelný řez k tomu, aby se udržely ve výšce, která nepřekáží v rozhledu řidičům aut, nerozlézá se do šířky (neleze do silnice).  Vyloučili jsme použití poléhavých keřů, které se rozlézají do šířky a ztrácejí tvar, protože udržení tvaru je to, co vyvolává dojem uspořádanosti a péče.

Plošnou zeleň malého rozsahu navrhujeme provést výrazně a efektně. Proto používáme geofraficky nepůvodní keře i pro parčíky. Používáme výrazně kvetoucí keře pro geometricky výrazné – čitelné – nízké skupinové výsadby. Kompozičně používáme barevnost tón v tónu nebo konstast. Nízké skupinové výsadby jsou navrženy všude tam, kde je potřebná přehlednost a bezpečnost prostoru. Na ostatních plochách skupiny domácích keřů. Výběrem druhů a kultivarů chceme zabezpečit kvetení po celou vegetační dobu. Protože pro mnoho lidí je důležité, aby i v zimě bylo ve městě něco zeleného (o čemž svědčí jehličnany na náměstí – nevhodné druhy, předpokládá se odstranění smrků z náměstí), navrhujeme tento stálezelený efekt zachovat zachováním jehličnatých keřů v parku u nemocnice a použití stálezené kality pražské u zdí v ulici Jana Kouly. Navrhujeme pouze keře, které nepotřebují finančně náročnou pravidelnou péči řezem, anebo aspoň ne intenzívní.

Jen minimum stromů je navrženo k pokácení, a to jsou stromy, které nejsou perspektivní na více než 10 let, a smrky, které v této lokalitě nejsou stanovištěně vhodným druhem a hrozí u nich vývraty (s přibývajícím věkem se ztěžuje pracnost při kácení a zabírá prostor pro stanovištně vhodné druhy). Jedná se o jednotlivé stromy ve stromořadích, kde budou vždy na určitém úseku cesty nahrazeny novými, a stromy v zahradě u nemocnice. Dále je navrženo k odstranění (vzhledem k jejich velikosti se jedná o klučení) několik stromů, které byly vysazeny nedávno, ale jsou měřítkově nevhodné pro danou lokalitu, takže budou nahrazeny efektivnějšími vzrůstnými druhy.

Pro umístění stromu v ulici – při místní komunikaci platí: vzdálenost osy kmene min. 1 m od vodícího proužku. Šířka zeleného pruhu se stromem je 2 m pro komunikaci s návrhovou rychlostí 50 km/h.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění definuje ochranné pásmo dráhy jako prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy celostátní i regionální je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Dráha vedoucí Českým Brodem je celostání.

Švédová (Vegetační doprovod silnic, vliv na dopravní nehody a problémy s obnovou alejí, ZPK 3/2010) uvádí, že v případě výsadby klasických alejí u silnic II. a III. třídy nejsou vzdálenosti mezi stromy 6-8 m vyhovující, vzdálenost by měla být 20 až 25 m.

Podle normy ČSN 73 6101 musí být kmen stromu silnice II. třídy 2 m od okraje koruny silnice 2 m (vypočítáno z tabulky, která uvádí vzdálenost překážky podle její výšky) a větve nesmí zasahovat dále k vozovce, než 1 m od okraje. Dle normy ČSN 73 61.... Navrhování polních cest musí být kmen stromu vzdálen 2,5 m od okraje vozovky, ve stísněných podmínkách 1,5 m. Protože obecně normy nejsou závazné, pouze doporučené, tímto projektem je činíme závaznými.

Mnoho ulic nemá jasné hranice vozovky, parkování, chodníku, některé jsou bez krytu úplně a jsou velmi prašné. Realizace krytů vyžaduje finanční prostředky, které právě nejsou, a právě těmto ulicím zeleň velmi pomůže ke zlepšení mikroklimatu. Proto jsou zde výsadby navrženy, stromy budou vysazeny do jámy se 100% výměnou půdy, a kolem výsadbové plochy bude postaveno ochranné „svodidlo“ z dřevěných hranolů. Ty budou tvořit vizuální bariéru, k poškození stromů auty nedojde. Při správném provádění nedojde k poškození stromů ani při eventuelní realizaci krytu vozovky v budoucnu. Stromy jsou navrženy do návrhu budoucícho stavu ulice.

Plošná zeleň s novými výsadbami se nachází v lokalitách: Zahrada u nemocnice, Parčík u hradeb, Doprovodná zeleň rybníka ve Štolmíři, Předpolí kostela ve Štolmíři.

### Ulice Žižkova

Navruhjeme jednotnou alej velkých stromů na jedné straně ulice – ve stávajícím trávníku a . kořeny budou omezeny omezovací textilií v místech, kde jsou sítě technického vybavení. Před započetím výsadeb budou sítě vytyčeny! Na druhé straně ulice, kde jsou domy na uliční čáře, chodník a neupravený travnatý pás šířky kolem 2, se počítá s podélným parkováním, navrhujeme malokorunné stromy (takové stromy jsou ve všech ulicích centra – památkové zóny), a to do stávajícíh travnatých pásů nebo tam, kde pás není, do plochy v nezpevněném okraji vozovky, kde bude na ploše 2x 2 m hloubky 1,5 m vyměněna půda 100%, zřízen trávník a zřízeny ochranné dřevěné obruče. Dále navrhujeme rekonstrukci travnatých ploch. Osazení obrubníků tam, kde plocha trávy není jasně vymezana, je doporučením, ale ne nutností. Obrubníky nejsou součástí žádosti o dotaci. K odstranění jsou navrženy mladé stromy s průměrem kmene do 10 cm (6 ks), které buď mají nevhodné a nezapěstovatelné větvení nebo nevhodný tvar koruny a jsou na místě, kde jiný strom přinese brzo větší účinek. K odstranění nejsou navrženy stávající keře (růže, tis, jalovce), protože jejich odstranění není příliš finančně náročné, ale zato složité na vysvětlení obyvatelům, že se by se odstraňovaly, aby protor byl „architektonicky čistý“. Na dožití je ponechán habr u pomníku. Domy na uliční jsou v památkové zóně, uliční prostor je mimo zónu. Budova nemocnice bude lemována skupinami kvetoucích keřů – Rosa rugosa – růžový a žlutý kultivar.

Poznámka: plocha parkovitě proti křižovatce s ulicí Suvorovovou bohužel nepatří městu, takže dojem z vyústění silnice do města kazí).

Alejové stromy Tilia cordata Rancho 17 ks, malokorunné Prunus Pandora 21 ks, zřízení 6x ochranné obruče.

### Ulice Jana Kouly s parčíkem u hradeb

### Důležitý mětský prostor, a jako takový by měl být pojat. Navrhujeme intenzívní řešení pomocí geometricky jasných ploch nízkých výrazně kvetoucích keřů. Součástí nové gometrie je travnatá pěšina. Kvetoucí keře lemují chodníky. Před nevhledné ohradní zdi jsou navržené vysoké krycí keře, ostatní keře jsou výšky maximálně 1 m a tvoříbarevný koberec – přehlednou plochu. Stávající vzrostlé stomy jsou ponechány včetně náletových mladých jasanů u zdi se sousední zahradou, koruny stromů vizuálně spolupůsobí se sousední soukromou zahradou (se vzrostlými stromy a torzy porostlými břečťanem v hradbách). Parčík je zamýšlen spíše jako obraz, po jehož rámu se procházíme, střed je travnatý – otevřená plocha.

Keře nízké: Genista tinctoria, Genista germanica, Cytisus scoparius (všechny na slunce), Hypericum calycinum (podrost), Rosa rugosa, Potentilla fruticosa, Spiraea japonica Little Princess, Gold Princess.  Vyšší keře: Ribes alpinum, Euonymus europaeus. V táhlé ploše podél chodníku před zdmi domů  krycí keře a barevný obraz při chodníku: Rosa hugonis, Rosa rugosa, Viburnum pragense, Viburnum opulus, Spiraea japonica Little Princess, S.j. Golden Princess.

Do trávníku naproti parčíku: 2 ks Acer pseudoplatanus. Do pásu před výhledem na kostel 2 ks Platanus acerifolia, u hradební zdi 1 ks Tilia cordata, u křižovatky s Krále Jiřího: 1 ks  Acer pseudoplatanus.

### Křižovatka Žitomířská – B. Smetany

Navrhujeme výsadbu soliterního stromu v travnaté ploše v křižovatce s ulicí Bedřicha Smetany. Javor klen 1 ks. (Předpokládádáme, že v budoucnu nahradí smrk pichlavý.)

### Ulice Palackého

Navrženo 7 topolů za křižovatkou od Prahy ve funkci dominanty před panelovými domy na pozemku SUS KH, pokácení jedné slivoně u křižovatky (ulomený hlavní kmen, proschlá). Vedle panelového domu na jediném městském pozemku je navrženo 6 ks Fraxinus excelsior Nana. Dojde k vizuálnímu spojení se stejnými stromy v téže ulici.

### Ulice Komenského

### Navrhujeme prodloužit stromořadí o další kusy stejného druhu - javor mléč – kulovitý kultivar, který by měl mít korunu kolem 3 m v průměru bez provádění řezu.

### Ulice Bezručova

Do parkovací plochy navrhujeme vsadit 1 strom – Tilia platyphyllos, do chodníku u nemocnice 1 ks. Obojí se 100% výměnou půdy a vytvořením trávníku 6 m2.

### Zahrada u nemocnice

Listnaté stromy jsou navrženy k ošetření. Smrky v hlavní části zahrady jsou navrženy k pokácení, protože jejich perspektiva vzhledem ke stanovištní nevhodnosti není dlouhá. Vstupní část bude doplněna o výrazně kvetoucí keřové skupiny, středová část bude ponechána v její zapojené stromové lesní idyle, zadní část, kde je porost na okrajích, střed plochy je prázdný, bude odstraněn ruderální porost, drobné teréní nerovnosti vyrovnány přeskupením zeminy do hladkých ploch, budou doplněny výrazně kvetoucí keře, a zřízen trávník.  Keřový porost rozdělující střední a zadní část zahrady bude klučením prosvětlen tak, aby ze střední části zahrady bylo vidět do zadní. Při ohradní zdi zadní části budou doplněny vysoké keře. Se zahradou sousedí zahrady rodinných domů, z nichž zeleň nezashuje do nemocniční zahrady. Po úpravách bude nemocniční zahrada sloužit jako druhý městský park. Zatím bez vybavení lavičkami a herními prvky pro děti, předpokládá se, že trávník v zadní části bude pobytový.

Keře pro okraje: Corylus avellana, Viburnum opulus, Euonymus europaea, Staphyllea pinnata, Lonicera xylosteum. Nízké keře pro předsadbu vyšších: Genista tinctoria, Genista germanica. Keře pro vstupní část: Spiraea japonica, Spiraea van Houttei, Rosa rugosa, Rosa – záhonové odolné odrůdy výšky do 1 m.

### Ulice Na křemínku, U dráhy, Na prutě, V lukách

Navrženo celkem 19 ks Pyrus calleriana Chanticleer do jam se 100 % výměnou půdy.

### Ulice Zborovská

21 ks Prunus avium Plena bude vysazeno do stávajících travnatých pásů s tím, že tam, kde je pás trávy š. 60 cm, budou pro výsadby vytvořeny větší plochy propustné pro vodu a vzduch – dosáhne se alespoň šířka 1,2 m (navrženo vyříznutí asfaltu a 100% výměna půdy) – na úkor plochy pro parkování. Do úzkých pásů místo trávníku budou před provozovnou vysazeny nízké keře:  Potentilla fruticosa – žlutý a růžový kultivar. Ulice je laděna kvetením do pastelových odstínů.  Pouze na severním konci ulice je široký pruh trávníku, který umožňuje výsadbu stromů bez komplikací. Při výsadbě budou osazny kořenové bariéry, v kraji ulice vede plyn a kanalizace, a před započetím výkopových prací budou sítě vytyčeny! K odstranění navrženo: 1 x Fraxinus excelsior Nana (mladá výsadba, měřítkově nevhodný tvar pro daný prostor), 1 x Acer negundo (mladá výsadba – odstranění z architektonických a mikroklimatických důvodů).

Na západní straně ulice jsou navrženy dva platany před provozovnou firmy Karma, která tvoří kulisu při příjezdu od Klučova. Rhus typhina na této straně ulice nejsou navrženy k odstranění, ani do řady borovic lesních na západní straně ulice při výjezdu z města nejsou navrženy zásahy, přestože tu vypadají zvláštně.

### Ulice Klučovská

Navržena je alej z javoru klenu (Acer pseudoplatanus) na severní straně ulice před rodinnými dvojdomy a na jižní straně. Kompozičně počítáme s jemnou hrou v podobnosti borky javoru a platanu - navážeme na platany v ulici Jana Kouly. V travnatém trojúhelníku v křížení silnic při parku u Ruské navrhujeme 1 ks lípy velkolisté. Poznámka: na pozemku 1088/2 ve vlastnictví města není navržena alej, neboť pozemek je šířky cca 2,3 m, což nedovoluje umístění stromu a zároveň chodníku na vlastním pozemku. Sousedící pozemek patří Českým drahám, nelze ho k tomuto účelu použít.

Řešení pozemku na rohu a náspu železnice: nárožní prostor: pokácení dvou lip (obě mají z hlediska uličního prostoru nevhodně zapěstovanou, lépe řečeno nezapěstovanou korunu), odstranění keřů, pokácení stříbrného smrku. Výsadba 3 ks Tilia cordata Rancho. Nárožní trávník pod náspem bude nahrazen plošnou výsadbou Rosa canina ve dvou barvách.

### Ulice Hřbitovní

Stromy v severní řadě, které nejsou perspektivní na více než deset let, jsou navrženy k pokácení.  Pokácením vzniknou souvislá místa a dostatek prostoru a světla pro vývin několika nových stromů vedle sebe, proto jsou místo pokácených stromů a do mezer mezi stávající navrženy nové, opět lípa velkolistá Tilia platyphyllos. K pokácení je také navrženo inv. číslo 12 – slivoň, která zde překáží zdárnému vývinu lip. Výsledkem bude soužití řady vzrostlých stromů a řady mladých stromů. Projekt neřeší stromy, které nejsou na pozemku ve vlastnictví města.

### Polní cesta do Štolmíře

Navrženo pokácení dvou suchých sloupovitých topolů, bezpečnostní řezy jilmů, sloupovitých topolů, černých topolů, výchovný řez mladých jasanů (zapěstování koruny), a dosadba 13 sloupovitých topolů.

Pro představu o celkové budoucí kompozici (s budoucí cyklistickou stezkou) předpokládáme prodloužení topolového stromořadí alejí lemující cyklostezku z jasanů nebo z klenů.

### Polní cesta mezi Štolmířem a silnicí na Kounice

Navržena výsadba topolu černého sloupovitého (31 ks) a břízy bělokoré (7ks) . Výsadba navržena na jižní stranu, kde je širší mez, topol je použit jako strom charakteristický pro zdejší krajinu, a vzhledem k jeho přednosti – půdorysné nenáročnosti – nebude překážet obdělávání polí ani zeměděslské dopravě. Bříza  je umístěna do širší meze, krajinu zpestří tak, jako vždy v krajině používána byla.

### Doprovodná zeleň rybníka ve Štolmíři

Navrhujeme ošetření stávajících stromů řezem, řez provozně nebezpečných stromů na ekologické torzo. Nové výsadby do vzniklých volných míst kolem rybníka. Nové stromy: Fraxinus excelsior.

### Předpolí kostela ve Štolmíři

Navrhujeme zjednodušení architektonického působení předprostoru kostela. Budou odstraněny veškeré keře. Je důležité, aby kostel nebyl zapomenut v chaotických výsadbách. Břízy budou ponechány a doplněny o jeden ks Fraxinus excelsior, který v budoucnu, po odumření bříz, bude spolu se stávajícím velmi mladým jedincem vlevo tvořit dvojici jasanů před průčelím kostela.

### Liblice - ulice Bylanská

Vzhledem k omezujícím podmínkám je zvolen kompromis. Záměrem je udělit řád a dojem, že je o ulici pečováno. Je navržen jednotný pás keřů po celé délce ulice mezi vjezdy za příkopem – před fasádou domů, tedy jako ochrana pěších a ochrana fasád před odstřikující vodou z vozovky. Za předpokladu, že jsou to nízké keře se vzpřímeným růstem lze očekávat, že do šířky nenarostou více, než do výšky – a tedy se neočekává nutnost provádět řez, jaký by se musel provádět u stříhaných plotů. Navržen druh, který odolává uličnímu prostředí, snáší zasolení, má vzpřímený hustý habitus a nevyžaduje intenzívní řez: růže Rosa rugosa. Je zároveň odezvou na snahu obyvatel zdobit ulice růžemi před svými domy. Potřebný řez není tak intenzívní, bývá spíše zdravotní. Rosa rugosa má několik barevných kultivarů, takže je z čeho vybírat. Jednodruhovost zajistí jednotné působení, použití dvou barev kompozici ozvláštní. Navržena je růžová jako základní barva, žlutá jako akcent. Rosa rugosa nevypadá tak vznešeně jako velkokvěté a záhonové růže, které do ulici obyvatelé vysazují, ale i tak má díky květům a velkým šípkům estetickou hodnotu.

### Liblice - ulice Školní

Navržena obnova lipové aleje. Stromy byly zkoumány pouze ze země, a tedy posuzovány pouze defekty, které jsou vidět při pohledu ze země. Bude-li při provádění řezu na kterémkoli stromu zjištěno, že při inventarizaci nebyl defekt odhalen, musí to dodavatel oznámit zadavateli a vyžádat pokyny pro řešení stavu. Navrženo dosázet lípu velkolistou, a provést řez stávajích stromů.

Řez bezpečnostní: 10 ks stromů.

Výsadba 12 ks Tilia platyphyllos Rancho.

### Park u Tuchorazské

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem. Nejsou zahrnuta inventarizační čísla 119 až 140, která jsou na soukromých pozemcích.

Řez zdravotní: 34 ks stromů

Řez bezpečnostní: 2 ks stromů

Řez redukční: 22 ks stromů

Výchovný řez: 1 ks stromů

### Ulice Nábřežní

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem. Pouze některé stromy jsou na pozemku města – navrženy zásahy jen na stromech na pozemcích ve vlastnictví Města.

Řez redukční: 2 ks stromů – inv. č. 41 a 39.

### Pivovarký rybník

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem. Nejsou zahrnuta inventarizační čísla 42,40,38,43,44, která spadají pod Povodí Labe.

Řez zdravotní: 13 ks stromů

Řez bezpečnostní: 16 ks stromů

Řez redukční: 4 ks stromů

Výchovný řez: 8 ks stromu

Instalace bezpečnostní vazby: 1 ks

### Park Ruská

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem.

Řez zdravotní: 12 ks stromů

Řez bezpečnostní: 9 ks stromů

Řez redukční: 1 ks stromů

### Hřbitov – vstupní část

Zeleně je dostatek. Základ tvoří lemová alej středněvěkých zeravů, dle pasportu provést ošetření řezem.

Řez: 16 ks stromů.

### Hřbitov – hlavní část

Řez zdravotní: 23 ks stromů

Řez bezpečnostní: 55 ks stromů

Řez redukční: 5 ks stromů

Výchovný řez: 1 ks stromů

### Městský park

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem. Do projektu nejsou zahrnua inventarizační čísla 1 až 22, která nejsou na pozemku Města (vlastnictví ČR – s právem hospodaření Povodí Labe - pozemky 940 a 941), a invent. č. 54 a 87 na jiných pozemcích.

Řez zdravotní: 58 ks stromů

Řez redukční: 52 ks stromů

### Park u ulice Za Svitavkou

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem.

Řez zdravotní: 9 ks stromů

Řez redukční: 19 ks stromů

Výchovný řez: 4 ks stromů

### Brodské Zahrádky

Zeleně je dostatek. Dle pasportu je potřebné provést ošetření řezem.

Řez zdravotní: 20 ks stromů

Řez bezpečnostní: 18 ks stromů

Řez redukční: 13 ks stromů

Instalace bezpečnostní vazby: 5 ks stromu

# Poznámky:

Návrhy pro lokality, kde se pouze stromy ošetřují, vycházejí přímo a pouze z pasportů zeleně od firmy Safetrees s.r.o. Autorem tohoto projektu nebyly stromy zkoumány.

Před prováděním výsadeb musí být geodeticky vytyčeny sítě!

Následná péče není předmětem tohoto projektu.

Sloupovité topoly jsou navrženy jako ztv. výplňová dřevina s perspektivou na 30 – 50 let, podle to, jak budou prosperovat.  V případě polní cesty jsou jediným stromem, který lze v daných stísněných podmínkách použít, protože jsou půdorysně velmi úsporné.

# Technologie výsadby

Technologie výsadby a vytyčení bude předmětem prováděcí dokumentace.

# Protikořenová textilie

Ochrana proti agresivním kořenům rostlin 
Svisle instalovaná protikořenová textilie napomáhá k harmonickému a kontrolovanému vývoji kořenů jednotlivých rostlin. Kořenové systémy stromů, keřů mohou různými způsoby poškozovat např. kanalizaci, elektrické vedení, plynovodní potrubí, apod. Protikořenová textilie dokáže tlak kořenového systému nasměrovat požadovaným směrem.Protikořenová textilie se vyrábí z vysoce pevné textilie, která je jednostranně hladce potažena vrstvou 45μm polypropylénu. Při svislé instalaci bude zelená strana přiložena směrem ke kořenům.

Technické parametry :

Plošná hmotnost		325 g/m2

Povrchová úprava		PP

Propustnost pro vodu	0 litrů/m2/sec

Rozměr role			1,0x30 m

Tloušťka			826 µm

UV stabilita			3 měsíce

Životnost 			min. 100 let

Poznámky: použito pro stromy malé, tvořící korunu v průměru ve finální velikosti 3 m. Velmi malý je i kořenový systém, většinou s jedním hlavním kořenem směřujícím dolů. V místech, kde jsou stromy v blízkosti sítě technického vybavení jsou použity speciální folie zabraňující prorůstání kořenů k sítím. Kořeny reagují tak, že při kontaktu s folií změní směr růstu, ale v žádné případě kořeny neporostou vzhůru. Vždy budou směřovat za vodou tzn. dolů. Při hloubení jamek je třeba pracovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození sítě, tzn. že je třeba jámy kopat ručně.

# Výsadba keřové skupiny

Jamka do 0,02 m3, velikost 0,2 x 0,2 x 0,2 m

Výsadba keřů - ks/m2 viz. tabulky

Plocha keřové skupiny bude mulčována tloušťka mulče 10 cm.

# Založení travnaté plochy

Založení trávníku bude formou výsevu. Před výsevem bude aplikováno minerální hnojivo NPK v dávce odpovídající 800 kg na ha. K výsevu trávníku bude použita travní směs v kategorii parková směs. Výsevek 30g na m2. Založení trávníku proběhne standardním způsobem.

# Předepsané normy a vyhlášky:

ČSN  83 9011	Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN  83 9021	Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN  83 9031	Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN  83 9051	Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Vyhlášky obsahující ochranná pásma sítí technického vybavení a železnice.

Vyhláška 114/1992 Sb

Zákon 13/1997 Sb.

# Druhy stromů navržené:

- Acer platanoides

- Acer platanoides Globosum

- Acer pseudoplatanus

- Fraxinus excelsior

- Platanus x acerifolia

- Tilia cordata

- Tilia cordata Rancho

- Tilia platyphyllos

- Populus nigra Italica

- Prunus padus

- Betula pendula

- Pyrus calleriana Chanticleer

- Prunus Pandora

- Fraxinus excelsior Nana

- Prunus avium Plena

- Malus domestica

# Druhy keřů navržené:

- Genista tinctoria

- Genista germanica

- Cytisus scoparius

- Hypericum calycinum

- Rosa rugosa

- Potentilla fruticosa

- Ribes alpinum

- Euonymus europaeus

- Rosa hugonis

- Viburnum pragense

- Viburnum opulus Roseum

- Viburnum opulus

- Viburnum lantana

- Viburnum x Pragense

- Spiraea japonica Little Princess

- Spiraea japonica Golden Princess

- Corylus avellana

- Lonicera xylosteum

- Cornus sanquinea

- Ligustrum vulgare

- Philaelphus coronarius

- Philaelphus lemoinei

- Rosa nitida

- Rosa rubiginosa

# Stromy ke kácení:

Tilia platyphyllos.............6 ks (Ulice Hřbitovní)

Picea pungens................1 ks (Zahrada u nemocnice)

Prunus domestica...........2 ks (Ulice Hřbitovní a Palackého)

Populus nigra Italica........2 ks (Polní cesta do Štolmíře)

Tilia cordata.....................2 ks (Klučovská)

Odstraňované nezapěstované a nevhodné stromky s průměrem kmenu do 0,2 m (obvod menší než 0,8 m):

Fraxinus excelsior Nana 3 ks (Žižkova 2 ks, Zborovská 1 ks)

Acer negundo …..............1ks (Zborovská)

Rhus typhina....................2 ks (Žižkova)

Malus sp...........................1 ks  (Žižkova)

Acer platanoides...............1 ks  (Žižkova)

Picea pungens..................6 ks (Klučovská, Zahrada u nemocnice, Štolmíř před kostelem)

Picea abies........................6 ks (Klučovská, Zahrada u nemocnice)

Tilia cordata.......................1 ks (Žižkova)

Celková rekapitulace:

Délky vysázených nových stromořadí intravilán: 835 m

Délky vysázených nových stromořadí extravilán: 470 m

Délka obnovovaných stromořadí intravilán:786

Délka obnovovných stromořadí extravilán: 2070

Délka revitalizovaných stromořadí (pouze řez): 685 m

Nových stromů: 298

Kácení: 13 ks

Ulice s jednotlivými stromy (ne stromořadí): 6 ulic

Revitalizované plochy s novými výsadbami a ošetřením stromů: 16050 m2

Revitalizované plochy ošetřením stromů řezem: 62 000 m2 (= součet ploch pozemů parků, kde se řez děje)

Instalace vazby: 6 ks

Nové trávníky: 960 m2

Plochy keřů: 3920 m2

Řez stromů celkem: 403 ks

Délka keřových výsadeb v ulicích: 251 m

# Závěr

Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu zeleně ve městě, zlepšení mikroklimatu, zvýšení estetikcé hodnoty prostředí, vytvoření nových ploch pro odpočinek, obohacení krajiny alejí, a realizaci péče o stávající stromy některých částí města.

Vypracovala Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS.

V Ratboři v květnu 2011

# Footnotes

1	Na jedné z nejdůležitějších zemských stezek - trstenické - která tehdy spojovala Prahu s jižní a východní Evropou jako trhovou osadu, po polovině 13. století byla osada povýšena na město. To bylo obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Radnice z roku 1402 stojí uprostřed náměstí. 1437 město bylo povýšeno na svobodné královské město. Mezi nejdůležitější historické památky města patří chrám sv. Gotharda, pozdně gotická samostatně stojící zvonice a již zmíněná stará radnice čp. 1. Pod domy historického jádra města jsou dodnes z větší části zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který propojoval tyto podzemní prostory a měl nepochybě význam obranný. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část. Ve středu města se nachází barokní sousoší Svaté Rodiny z dílny F. M. Brokoffa.Z dalších památek je důležitá novorenesanční budova Podlipanského muzea, dílo arch. A. Balšánka, kde je mimo jiné umístěny nové expozice dějin Českého Brodu i expozice lipanské bitvy, a monumentální pomník Prokopa Velikého od Karla Opatrného, budova sokolovny podle projektu prof. Jana Kouly. Významnou památkou jsou i středověké hradby, které nejsou již celistvé a jsou bez vstupních bran, které byly zbourány již v minulosti. Zbytky starého opevnění jsou postupně restaurovány. Z turistických zajímavostí je v okolí lipanské bojiště, přírodní lokalita Dolánky, chráněná krajinná oblast vrch Klepec, tismická bazilika, tuchorazská tvrz.